## Slide 1: Velho – BIM työkalu

## Slide 2: Velho BIM-työkalun käynnistäminen
Velhoon aineistoja vietäessä BIM-työkaluun ladataan automaattisesti kaikki
  xml (Inframodel) – ja IFC-tiedostot
  sekä dwg/dxf-tiedostot, joiden dokumenttityyppinä on ”Osamalli”.
Malleja ei siis tarvitse erikseen viedä tai ladata.
Velhosta poistettavat tiedostot poistetaan myös BIM-työkalusta.
BIM-työkalu avautuu ”3D”-napista.

## Slide 3
Esittelyssä käydään läpi perustoiminnat
Perusnäkymä
Liikkuminen
Tärkeimmät työkalut
Kohteiden tunnistaminen
Mittaus – kohtisuoramittaus – pinta-ala
Osamallien näkyvyys
3D-leikkaus
Poikkileikkaus – pituusleikkaus
Leikkausnäkymä
Kommentointi – näkymien tallennus
(Yhteenveto koottu myös tähän ppt-esitykseen)

## Slide 4
Osamallit – tiedostot
Näkyvyys
Zoomaus
(asetuksia)
Työkalupalkki
Sivupalkki, välilehdet
Tunnistettu kohde/objekti
- Inframodel (xml) tai IFC-ominaisuudet
- esim. InfraBIM-koodi, materiaalitieto

## Slide 5
Mallissa liikkuminen
Hiiren vasen pohjassa - käännetään
Rulla pohjassa - siirretään
Rullaus zoomaa (tai hiiren oikea pohjassa)

## Slide 6
Osamalli korostettu
Tunnista kohde klikkaamalla
- Korostuu keltaisella
Kohteen / objektin
- InfraBIM-koodi
- ominaisuudet

## Slide 7
Työkalupalkki
Sivumenu on/off
Taustakartta
on/off
Palaa alkutilaan
Asetukset, oleelliset
2D mode -> malli karttanäkymäksi
Manual -> kattavat ohjevideot perustoiminnoista

## Slide 8: Perustoimintoja
Toimintovalikko - avaa hiiren oikealla

## Slide 9
Distance – mittanauha
Pituus
Korkeusero
Tarttuu myös viivoihin (kursorin ’levy’ pystyssä ja paalulukema näkyvissä)
Huom. Voit käyttää kursoria myös näyttämään z-koordinaattia (jos et klikkaa mittauksen alkupistettä)

## Slide 10
Area – pinta-ala
Lopeta hiiren oikealla
Pinta-ala
Piiri

## Slide 11
Orthogonal – kohtisuora mittaus
Esim. mittalinjaan tai muuhun viivaan
Kursorin ’levyn’ tulee olla kohtisuorassa viivaan ja näyttää ’sta: nnn’
Mittanauha pysyy 90 asteen kulmassa !

## Slide 12
Hide – piilota osamalli
Hide by class – piilota objektinluokan mukaan
Transparent – aseta osamalli läpinäkyväksi
Transparent by class – aseta luokan mukaan läpinäkyväksi
Reset – puhdista/palauta valinnat alkutilaan

## Slide 13
Clip – leikkaus
valitun tasotartunnan (’levyn’ suunnassa) mukaan
voi olla kohtisuoraan viivaan

## Slide 14
Clip – poikkileikkaus (erikoistapaus)
Valitse mittalinja (tällä hetkellä yleensä sinisiä)
  Korostuu keltaiseksi, paaluluvut näkyvät
Paina poikkileikkaus kuvaketta

## Slide 15
Clip – poikkileikkaus (erikoistapaus)
Valitse mittalinja (tällä hetkellä yleensä sinisiä)
  Korostuu keltaiseksi, paaluluvut näkyvät
Paina poikkileikkaus kuvaketta
Sivumenulla vaihtuu leikkaus välilehti
Mittalinjat näkyvissä ja valittavissa vaihtoehtoisesti
Notes: Sivumenulla vaihtuu leikkaus välilehti
Mittalinjat näkyvissä ja valittavissa vaihtoehtoisesti

## Slide 16
Poikkileikkaus
Leikkausta voidaan zoomata
Ikkunaa voidaan vapaasti venyttää
Tunnistaa pinnat ja kohteet myös leikkauksesta
Station – paalulukema
Step - paaluaskel
+/- siirry paaluaskel
Apply piirrä/päivitä leikkaus

## Slide 17
Poikkileikkaus

## Slide 18
Pituusleikkaus
Valitse samalla tavalla mittalinja, kuten edellä
Piirtää pituusleikkauksen (100 m) osoitetulta paalulta eteenpäin

## Slide 19
Draw - kommentointi
Valitse pinta, johon piirrät - piirrä
Kuvakaappaus tallentuu omalle välilehdelle
Tallennetuista näkymistä pääsee zoomautumaan ko. kohtaan.
Kommentit näkyvät myös mallissa
Voidaan käyttää myös näkymien tallennukseen

## Slide 20
2D- ja 3D- dwg-aineistojen hyödyntäminen