## Slide 1: Inventointiohjelmien tietorakenne Velhossa
Inventointiohjelman urakka
Velhon kohdeluokka: muu urakka
Inventointitapahtuma 1
Inventoitu tieto 1
Inventoitu tieto 2
Inventointitapahtuma 2
Inventoitu tieto 1
Inventoitu tieto 3
Inventoitu tieto n
Inventoitu tieto 2
Inventoitu tieto 3
Inventoitu tieto n
yleensä
n = 100… …100 000
…
…
Urakka
Sisältää tietoa inventointi-/mittausohjelman mukaisesta urakasta, mm. urakan nimi, tyyppi ja asiatunnus (esim. hankintapäätöksen diaarinumero)
Inventointitapahtuma
Sisältää tietoa inventoinnin toteutuksesta, mm. siitä kuka inventoi/mittasi ja millä mittasi. Jos mittaajia ja/tai laitteita samassa urakassa useita, kullekin yhdistelmälle luotava oma inventointitapahtumansa.
Inventoitu tieto
Sisältää tiedon inventoinnin tuloksesta yhdestä pisteestä/yhdeltä sijaintiväliltä
Sijainti: kullakin kohteella yksittäinen piste tai sijaintiväli
Sijainti: kullakin kohteella välisijaintikokoelma
Välisijaintikokoelma (inventointi-/mittausohjelman mukainen)

## Slide 2: Inventointiohjelmien tietorakenne Velhossa
Toimittajat toimittavat tiedot Sharefilestä löytyvillä excel-pohjilla
Urakoissa ja inventointitapahtumissa yhdessä tiedostossa ilmoitetaan vain yksi kohde. Ylimmällä rivillä kohteen ensimmäinen välisijainti ja muut ilmoitettavat ominaisuustiedot, lopuilla riveillä ainoastaan sijaintikokoelman loput välisijainnit.
Inventoiduissa tiedoissa yhdessä tiedostossa ilmoitetaan kaikki samassa inventointitapahtumassa inventoidut kohteet, jotka tullaan tallentamaan samaan kohdeluokkaan (esim. Päällystevauriokartoituksissa menevät kaikki samaan kohdeluokkaan, kuivatusinventoinneissa useaan eri kohdeluokkaan)
Muu urakka
Inventointitapahtuma
Inventoidut tiedot
Ilmoitetaan mahdollisimman yhtenäisinä tieosuuksina, ei esim. 10 m pätkinä, jos peräkkäisiä.
(Rampit ja käpyt kukin tieosa omanaan!)
Samaan urakkaan liittyvien inventointitapahtumien sisällä ei tule olla päällekkäisyyksiä sijainneissa.

## Slide 3: Inventointitiedot operaattorin silmin – case kuivatusinventoinnit

## Slide 4: Inventointitiedot operaattorin silmin – case kuivatusinventoinnit
Inventoitu tieto (substanssi) | Velhon kohdeluokka | Mitä operaattori tekee? | Yhteys fyysiseen kohteeseen
Uusi ojan pohja | Tiealueen poikkileikkaus / ojan pohja | Lisätään uusi kohde | 
Ojan pohjan vaurio | Kunto- ja vauriotiedot / välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | Lisätään uusi kohde | Olemassa olevaan ojan pohja –kohteeseen sijaintitarkenteella
Ojan pohjan puute | Kunto- ja vauriotiedot / välimäinen puute | Lisätään uusi kohde | 
Uusi rumpuputki | Varusteet / rumpuputket | Lisätään uusi kohde | 
Rumpuputken vaurio | Varusteet / rumpuputket | Päivitetään olemassa olevaa kohdetta | 
Rumpuputken puute | Kunto- ja vauriotiedot / pistemänen puute | Lisätään uusi kohde | 
Kaistavaurio | Kunto- ja vauriotiedot / välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | Lisätään uusi kohde | Olemassa olevaan kaista –kohteeseen sijaintitarkenteella
Tukipientareen vaurio | Kunto- ja vauriotiedot / välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | Lisätään uusi kohde | Olemassa olevaan piennar –kohteeseen sijaintitarkenteella
Kaikilla kohteilla yhteys
vastaavaan inventointi-tapahtumaan
muutoksen lähde OID:lla

## Slide 5: Esille tulleita tilanteita tietojen validoinnissa
Loppuetäisyys 0
  Velho ei hyväksy -> käytettävä edellisen tieosan viimeistä metriä
  Loppuosa 0 ei myöskään sallittu
  Operaattori palauttaa toimittajalle uudelleen täytettäväksi
Identtiset sijainnit
  Ei vaarallinen, operaattorilla automaattinen duplikaatin poisto
  Mutta: toimittajan varmistettava, ettei esim. copy-paste hävitetty toista sijaintia

## Slide 6: Esille tulleita tilanteita tietojen validoinnissa
Desimaaliluvut sijainneissa
  Velho edellyttää kokonaislukujen käyttöä
  Operaattori voi luoda automaattisen pyöristyksen lähimpään kokonaislukuun, mutta aiheuttanee silti ongelmatilanteita
  Esim laskuojat, kun let-aet < 1, voivat pyöristyä samaan kokonaislukuun -> Velho palauttaa virheen

## Slide 7: Esille tulleita tilanteita tietojen validoinnissa
Sijaintitarkenteen numero ei ole sallittujen joukossa
  Esim. kaistoissa sallittu vain Väylän kaistamäärittelyn mukainen numero
Excelissä soluja kopioitu “vedä-raahaa” –tekniikalla
  Operaattori joutuu varmistamaan toimittajilta myös
  Käytä mieluummin ctrl+c & ctrl+v jos tarvetta kopioida toisiin soluihin

## Slide 8: Esille tulleita tilanteita tietojen validoinnissa
Virheelliset sijainnit
  Ilmenevät vasta vietäessä tieto Velhon rajapintaan
  Johtuvat pääasiassa näppäilyvirheistä tai tieosoitemuutoksista toimittajan käyttämän tieverkkoirrotuksen ja nykyhetken välillä
  VIITE järjestelmästä puuttuu historiatietoa käytetyn karttapäivämäärän jälkeen puretuista tieosuuksista, joiden paikalla ei enää ole tietä
1.1.2021
19.1.2023